2016达泰DTD产品选型指南

按用户需求关键词快速选型流程图：

- 达泰4系无线数据通信终端及无线MODBUS测控模组：

通用数据终端：透明协议，Modbus协议

| 订货型号 | DTD433M无线数据通信终端型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD433MA | 通用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，塑料PVC外壳，可与Modbus从模块配套使用 。视距大于200米，建议100米左右； |
| DTD433MB | 通用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，塑料PVC外壳，可与Modbus从模块配套使用 。视距大于1000米，建议300米左右； |
| DTD433MC | 通用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，塑料PVC外壳，可与Modbus从模块配套使用 。视距大于3000米，建议1000米左右； |
| DTD433ME | 通用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。视距大于5000米，建议2000~4500米左右； |

现场模拟量从设备：符合标准Modbus RTU协议，4~20mA或者0~5V电压信号

| 订货型号 | DTD433F无线模拟量信号测控终端型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD433FA | 无线模拟量从模块，4AI / 4AO，塑料PVC外壳，无线距离200米左右。 |
| DTD433FB | 无线模拟量从模块，4AI / 4AO，塑料PVC外壳，无线距离1公里左右。 |
| DTD433FC | 无线模拟量从模块，4AI / 4AO，塑料PVC外壳，无线距离2公里左右。 |
| DTD433FEY | 无线模拟量从模块，4AI / 4AO，金属机箱，超远距离大于3公里。 |

现场开关量从设备：符合标准Modbus RTU协议

| 订货型号 | DTD433H无线开关量信号测控终端型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD433HA | 无线开关量从模块，4DI / 4DO，塑料PVC外壳，无线距离200米左右。 |
| DTD433HB | 无线开关量从模块，4DI / 4DO，塑料PVC外壳，无线距离1公里左右。 |
| DTD433HC | 无线开关量从模块，4DI / 4DO，塑料PVC外壳，无线距离2公里左右。 |
| DTD433HEY | 无线开关量从模块，4DI / 4DO，金属机箱，超远距离大于3公里。 |

西门子、施耐德及ABB等欧美系PLC专用数据终端

| 订货型号 | DTD434M无线数据通信终端型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD434MA | 西门子、施耐德及ABB欧美系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。 视距大于200米，建议100米左右； |
| DTD434MB | 西门子、施耐德及ABB欧美系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。 视距大于1000米，建议300米左右； |
| DTD434MC | 西门子、施耐德及ABB欧美系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。 视距大于3000米，建议2000米左右； |
| DTD434M1 | 西门子、施耐德及ABB欧美系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，支持PPI协议程序下载调试；无线通信距离大于60米。 |
| DTD434M2 | 西门子、施耐德及ABB欧美系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，支持PPI协议程序下载调试；无线通信距离大于300米。 |

三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用数据终端

| 订货型号 | DTD435M无线数据通信终端型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD435MA | 三菱、欧姆龙及台达日系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。 视距大于200米，建议100米左右； |
| DTD435MB | 三菱、欧姆龙及台达日系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。 视距大于1000米，建议300米左右； |
| DTD435MC | 三菱、欧姆龙及台达日系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，可与Modbus从模块配套使用 。 视距大于3000米，建议2000米左右； |
| DTD435M1 | 三菱、欧姆龙及台达日系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，程序下载调试；支持三菱N:N协议，无线通信距离大于60米。 |
| DTD435M2 | 三菱、欧姆龙及台达日系PLC专用无线数据终端，同时具备RS232和RS485接口，精美金属外壳，程序下载调试；支持三菱N:N协议，无线通信距离大于300米。 |

- 达泰1系无线信号传输器：

点对点开关量无线传输器

| 订货型号 | DTD110H无线开关量信号传输器型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD110HA单向 DTD112HA双向 | 单向发射端4DI、接收端4DO成对使用；双向4DI/4DO，无需编程，塑料PVC外壳，无线传输距离200米左右。 |
| DTD110HB单向 DTD112HB双向 | 单向发射端4DI、接收端4DO成对使用；双向4DI/4DO，无需编程，塑料PVC外壳，无线传输距离1公里左右。 |
| DTD110HC单向 DTD112HC双向 | 单向发射端4DI、接收端4DO成对使用；双向4DI/4DO，无需编程，塑料PVC外壳，无线传输距离3公里左右。 |
| DTD120HC单向 DTD122HC双向 | 单向发射端16DI、接收端16DO成对使用，继电器输出； 双向8DI/8DO，无需编程，塑料PVC外壳，无线传输距离3公里左右。 |
| DTD120HEY单向 DTD122HEY双向 | 单向发射端4DI、接收端4DO成对使用，继电器输出； 双向4DI/4DO，无需编程，金属机箱，无线传输距离5公里左右。 |

点对点模拟量无线传输器

| 订货型号 | DTD110F无线模拟量信号传输器型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD110FA单向 DTD112FA双向 | 发射终端模拟量输入4AI，与接收终端模拟量输出4AO成对使用；双向4AI/4AO，4~20mA或者0~5V电压信号，无需编程，塑料PVC外壳，无线信号传输距离200米左右。 |
| DTD110FB单向 DTD112FB双向 | 发射终端模拟量输入4AI，与接收终端模拟量输出4AO成对使用；双向4AI/4AO，4~20mA或者0~5V电压信号，无需编程，塑料PVC外壳，无线信号传输距离1公里左右。 |
| DTD110FC单向 DTD112FC双向 | 发射终端模拟量输入4AI，与接收终端模拟量输出4AO成对使用；双向4AI/4AO，4~20mA或者0~5V电压信号，无需编程，塑料PVC外壳，无线信号传输距离3公里左右。 |

点对点混合信号无线传输器：定制产品

| 订货型号 | DTD120F混合信号传输器型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD122HF 混合信号 | 模拟量2-4AI，2-4AO，开关量4-8DI，4-8DO，无需编程，塑料PVC外壳，无线信号传输距离1~2000米左右。具体资源配置可以根据用户要求定制或功能扩展。 |

- 山上水池、高位水塔水位超远距离无线传输及水泵自动控制系统

| 订货型号 | DTD110HW无线水位信号传输器型号特征描述 |
| --- | --- |
| DTD110HYT | 220V交流供电，高水位及低水位开关信号无线发射装置，含防雨机箱、防雷器、高增益天线。 |
| DTD110HWT | 太阳能供电，高水位及低水位开关信号无线发射装置，含太阳能板，蓄电池，适合于无电场合。 |
| DTD110HYR | 水位开关信号接收报警及水泵自动控制装置。含机箱、继电器等。 |
| DTD110FY | 液位信号（4-20mA）无线传输连续液位信号，接收可显示实时液位并进入PLC控制器，含机箱。 |

- 更多产品资料及方案：

请关注微信订阅号   DTD110HF

请加入企业QQ：4009608120

# Text boxes

达泰4系             DTD4

无线数据终端

DTD433F

无线模拟量

从机,4AI/4AO

DTD433M/434M

无线测控主机

RS485/232接口

DTD433M

通用协议

塑壳

DTD433H

无线开关量

从机,4DI/4DO

开关量

需求描述：数据无线传输

485接口或者232接口无线通信；

智能仪表无线数据采集；

三种PLC无线通讯方案：

1 PLC与PC组态软件之间的

2 多台PLC相互之间的

3 PLC与触摸屏之间的无线通讯

西门子专用，三菱专用

无线数据终端

RS232及RS485双串口自适应

DTD434M

欧美PLC专用，金属壳

DTD435M

日系PLC专用，金属壳

无线测控终端

分布式模拟量、开关量采集控制

ModbusRTU协议

点对点信号

开关量无线传输器，不用编程

点对点信号

模拟量无线传输器，不用编程

DTD110H

单向4DI，单向接收4DO

200米以内

DTD112H

双向

4DI/4DO

DTD110F

单向4AI，单向接收4AO

DTD112F

双向

4AI/4AO

DTD122HF

混合信号传输

2AI/2AO/5DI/5DO

关键词：无线485组网、PLC无线通讯、无线开关量信号传输、无线模拟量信号传输

特点是：无运行费用，不用插卡，直接代替RS485导线，实现无线485组网；

支持各种串口通信协议，Modbus协议、西门子PPI协议等品牌PLC无线通讯；

可以自动识别RS232和RS485接口，传输距离可达3公里以上。

达泰4系

达泰1系

达泰1系            DTD1

无线信号传输器

需求描述：信号无线传输

开关量，数字量io无线传输；

4~20mA模拟量，0~5V电压信号，无线变送器，无线继电器

传感器信号无线传输：

1水池水位信号远距离无线传输

2 压力温度信号无线远传报警

3 变频器混合信号无线遥控

DTD122H

双向

8DI/8DO